## Slide 1: L’addressage IPV4

## Slide 2: Structure d’une adresse IPv4
Longueur : 32 bits → 4 octets → écrit en notation décimale pointée.
Exemple : 192.168.1.10
Chaque octet : 0 à 255.
Composée de :
  Adresse réseau : identifie le réseau.
  Adresse hôte : identifie la machine dans le réseau.
  Masque : indique quelle partie est réseau/hôte.
Exemple avec /24 :
IP : 192.168.1.10/24
Masque : 255.255.255.0
Réseau : 192.168.1.0
Broadcast : 192.168.1.255
Plage d’hôtes utilisables : .1 → .254

## Slide 3: Adresses privées et publiques
Publiques : routables sur Internet (achetées via ISP).
Privées (réservées RFC 1918, non routées) :
  10.0.0.0/8 (10.0.0.0 → 10.255.255.255)
  172.16.0.0/12 (172.16.0.0 → 172.31.255.255)
  192.168.0.0/16 (192.168.0.0 → 192.168.255.255)
En pratique : les réseaux locaux (LAN) utilisent des adresses privées + NAT pour sortir sur Internet.
Sous-réseaux (Subnetting)
Découper un réseau en plusieurs sous-réseaux :
Exemple : 192.168.1.0/24 (256 adresses)
On veut 4 sous-réseaux → il faut 2 bits supplémentaires (2²=4).
Nouveau masque : /26 → 255.255.255.192
Sous-réseaux obtenus :
  192.168.1.0/26 → hôtes 1 à 62 0 réseau – 63 broadcast
  192.168.1.64/26 → hôtes 65 à 126 64 réseau-127 broadcast
  192.168.1.128/26 → hôtes 129 à 190 128 réseau-191 broadcast
  192.168.1.192/26 → hôtes 193 à 254 192 réseau-255 broadcast

## Slide 4
Sous-réseaux (Subnetting)
Network Bits | Subnet Mask | Bits Borrowed | Subnets | Hosts/Subnet
8 | 255.0.0.0 | 0 | 1 | 16777214
9 | 255.128.0.0 | 1 | 2 | 8388606
10 | 255.192.0.0 | 2 | 4 | 4194302
11 | 255.224.0.0 | 3 | 8 | 2097150
12 | 255.240.0.0 | 4 | 16 | 1048574
13 | 255.248.0.0 | 5 | 32 | 524286
14 | 255.252.0.0 | 6 | 64 | 262142
15 | 255.254.0.0 | 7 | 128 | 131070

## Slide 5
Sous-réseaux (Subnetting)
Network Bits | Subnet Mask | Bits Borrowed | Subnets | Hosts/Subnet
16 | 255.255.0.0 | 8 | 256 | 65534
17 | 255.255.128.0 | 9 | 512 | 32766
18 | 255.255.192.0 | 10 | 1024 | 16382
19 | 255.255.224.0 | 11 | 2048 | 8190
20 | 255.255.240.0 | 12 | 4096 | 4094
21 | 255.255.248.0 | 13 | 8192 | 2046
22 | 255.255.252.0 | 14 | 16384 | 1022
23 | 255.255.254.0 | 15 | 32768 | 510

## Slide 6
Sous-réseaux (Subnetting)
Network Bits | Subnet Mask | Bits Borrowed | Subnets | Hosts/Subnet
24 | 255.255.255.0 | 16 | 65536 | 254
25 | 255.255.255.128 | 17 | 131072 | 126
26 | 255.255.255.192 | 18 | 262144 | 62
27 | 255.255.255.224 | 19 | 524288 | 30
28 | 255.255.255.240 | 20 | 1048576 | 14
29 | 255.255.255.248 | 21 | 2097152 | 6
30 | 255.255.255.252 | 22 | 4194304 | 2

## Slide 7: Exercices de rappel (avec solutions)
Exercice 1
IP : 10.0.5.34/16
  Réseau ?
  Broadcast ?
  Nombre d’hôtes utilisables ?
✅ Solution :
Réseau : 10.0.0.0
Broadcast : 10.0.255.255
Hôtes : 2^(32-16) - 2 = 65,534
Exercice 2
On veut découper 192.168.10.0/24 en 8 sous-réseaux.
Nouveau masque ?
Taille d’un sous-réseau ?
Premier réseau utilisable ?
✅ Solution :
8 = 2³ → on vole 3 bits → /27.
Taille : 32 adresses par sous-réseau (30 utilisables).
Premier sous-réseau : 192.168.10.0/27 → hôtes 192.168.10.1 → 192.168.10.30.

## Slide 8: Commandes utiles sur Debian
Afficher configuration réseau :
ip addr show
Ajouter une IP temporaire :
sudo ip addr add 192.168.56.50/24 dev enp0s8
Supprimer l’IP :
sudo ip addr del 192.168.56.50/24 dev enp0s8
Voir la table de routage :
ip route show
Tester connectivité :
ping -c 4 8.8.8.8 ping -c 4 www.google.com

## Slide 9: Outils pratiques pour travailler l’IPv4
En ligne :
  Subnet Calculator → calcul sous-réseaux.
  IPaddressguide → table CIDR complète.
Utilitaires Linux :
  ipcalc → calcul masque, broadcast, hôtes.
    sudo apt install ipcalc ipcalc 192.168.1.10/24
  nmap → scanner réseau local.
    sudo apt install nmap nmap -sn 192.168.1.0/24

## Slide 10: L’addressage IPV6

## Slide 11: Structure d’une adresse IPv6
Longueur : 128 bits (16 octets), soit 2¹²⁸ ≈ 3,4×10³⁸ adresses possibles.
Écriture : 8 blocs hexadécimaux séparés par :. Exemple :
  2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334
Règles d’abréviation :
  Supprimer les zéros initiaux dans un bloc → 2001:db8:0:42:0:8a2e:370:7334
  Réduire une suite de zéros par :: (une seule fois) → 2001:db8:0:42::8a2e:370:7334
  Exemple concret sur Debian :
ip -6 addr show
Vous verrez souvent une adresse commençant par fe80:: (link-local).

## Slide 12: Types d’adresses IPv6
Unicast (machine unique) :
  Global Unicast (2000::/3) → équivalent IPv4 publique. Routée sur Internet.
  Unique Local (fc00::/7) → équivalent IPv4 privée (réseaux internes, VPN).
  Link-local (fe80::/10) → générée automatiquement sur chaque interface. Obligatoire.
Multicast (ff00::/8) → pour envoyer à un groupe (remplace le broadcast IPv4).
Anycast → même adresse partagée par plusieurs serveurs, réponse du plus proche (ex. serveurs DNS racine).
  Différence clé avec IPv4 : pas de broadcast en IPv6.

## Slide 13: Préfixes et masques
IPv6 utilise la notation CIDR comme IPv4.
Exemple : 2001:db8:abcd:1::1/64
  /64 signifie : 64 bits pour le réseau, 64 bits pour les hôtes.
  Taille standard d’un sous-réseau LAN en IPv6 = toujours /64.
Exemple pratique :
  Réseau : 2001:db8:abcd:1::/64
  Adresse possible : 2001:db8:abcd:1::25

## Slide 14: Exercices pédagogiques
Exercice 1 : Identifier réseau et type
Adresse : 2001:db8:abcd:1::1234/64
Question 1 : Quel est le réseau ?
Question 2 : Quel est le type d’adresse (publique, privée, link-local…) ?
Solution :
Réseau : 2001:db8:abcd:1::/64
Type : Global Unicast (2001:db8:: est une plage réservée documentation, mais globalement c’est Internet-routable).

## Slide 15
Exercice 2 : Différence entre link-local et unique local
Adresse A : fe80::1
Adresse B : fc00::1
✅ Solution :
fe80::1 = link-local, valable seulement sur le lien physique, nécessaire pour la communication entre voisins.
fc00::1 = Unique Local, utilisable dans un LAN/VPN, équivalent privé IPv4 (192.168.x.x).

## Slide 16
Exercice 3 : Simulation sur Debian
Attribuer l’adresse 2001:db8:abcd:1::50/64 à l’interface enp0s8, puis tester connectivité.
✅ Solution :
sudo ip -6 addr add 2001:db8:abcd:1::50/64 dev enp0s8 ping6 -c 3 fe80::1%enp0s8
%enp0s8 = obligatoire pour préciser l’interface dans le cas du link-local.

## Slide 17: Commandes essentielles sur Debian
Lister adresses IPv6 :
ip -6 addr show
Ajouter une IPv6 :
sudo ip -6 addr add 2001:db8:abcd:1::60/64 dev enp0s8
Supprimer une IPv6 :
sudo ip -6 addr del 2001:db8:abcd:1::60/64 dev enp0s8
Voir la table de routage IPv6 :
ip -6 route show
Tester un site IPv6 :
ping6 ipv6.google.com

## Slide 18: Outils pratiques IPv6
En ligne :
  Subnet Calculator IPv6
  IPaddressguide IPv6 CIDR
Sous Debian :
  sipcalc : calculateur IPv6
    sudo apt install sipcalc sipcalc 2001:db8:abcd:1::1/64
  ping6, traceroute6
  curl -6 : forcer IPv6 pour un site Web.

## Slide 19: Outils pratiques IPv6
Exemple d’exercice avec sipcalc
  Énoncé : On attribue fc00:abcd:1234:1::25/64 sur une interface Debian.
    Question 1 : Quelle est l’adresse compressée ?
    Question 2 : Type d’adresse ?
    Question 3 : Plage réseau ?
Solution avec sipcalc :
sipcalc fc00:abcd:1234:1::25/64
Résultats :
  Compressée : fc00:abcd:1234:1::25
  Type : Unique Local (équivalent IPv4 privé)
  Réseau : fc00:abcd:1234:1::/64
  Range : fc00:abcd:1234:1:: → fc00:abcd:1234:1:ffff:ffff:ffff:ffff

## Slide 20: L’adresse MAC

## Slide 21: Définition et rôle
Adresse physique unique gravée dans la carte réseau (NIC).
Taille : 48 bits (6 octets), écrite en hexadécimal séparée par :. Exemple : 00:1A:2B:3C:4D:5E
Structure :
  OUI (Organizationally Unique Identifier) → 3 premiers octets (constructeur).
  Identifiant de périphérique → 3 derniers octets (unique).
Utilisation : identifie un périphérique au niveau couche 2 (liaison de données).
Indispensable pour la communication locale (Ethernet, Wi-Fi).
⚠️ Différence avec IPv4/IPv6 :
IP = logique, peut changer.
MAC = physique, censée être unique et fixe (mais peut être changée temporairement).

## Slide 22: Types d’adresses MAC
Unicast : la plus courante, communication point-à-point.
Multicast : commence par 01:00:5e… (IPv4 multicast) ou 33:33… (IPv6 multicast).
Broadcast : ff:ff:ff:ff:ff:ff → tout le réseau local.

## Slide 23: Commandes utiles sur Debian
Afficher adresses MAC
ip link show
ou
cat /sys/class/net/enp0s3/address
Modifier temporairement une adresse MAC
sudo ip link set dev enp0s3 down sudo ip link set dev enp0s3 address 02:11:22:33:44:55 sudo ip link set dev enp0s3 up
👉 Changement valable jusqu’au prochain reboot.
Vérifier table ARP (MAC des voisins connus)
ip neigh show
Effacer une entrée ARP
sudo ip neigh flush all

## Slide 24: Exercices de rappel
Exercice 1 : Identifier une MAC
Votre interface enp0s3 affiche :
link/ether 08:00:27:4a:5b:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Quelle est l’adresse MAC ?
Quelle est l’adresse de broadcast ?
Le préfixe constructeur 08:00:27 appartient à qui ?
✅ Solution :
MAC : 08:00:27:4a:5b:6c
Broadcast : ff:ff:ff:ff:ff:ff
Préfixe : 08:00:27 = Oracle/VirtualBox (OUI).

## Slide 25
Exercice 2 : Modifier la MAC
Attribuez temporairement 02:11:22:33:44:55 à enp0s3 et vérifiez avec ip link show.
✅ Solution :
sudo ip link set dev enp0s3 down sudo ip link set dev enp0s3 address 02:11:22:33:44:55 sudo ip link set dev enp0s3 up ip link show enp0s3
Vous devez voir la nouvelle MAC sous link/ether.
Exercice 3 : Table ARP
Envoyez un ping vers 192.168.56.1 puis affichez la table ARP.
✅ Solution :
ping -c 2 192.168.56.1 ip neigh show
On obtient l’adresse MAC associée à l’IP 192.168.56.1.

## Slide 26: Outils supplémentaires
arping → tester la résolution ARP directement.
sudo apt install arping arping 192.168.56.1
ethtool → infos avancées sur interface Ethernet.
sudo apt install ethtool sudo ethtool -i enp0s3
wireshark/tcpdump → observer trames Ethernet et MAC sources/dest.

## Slide 27: Les services

## Slide 28: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Attribue automatiquement IP, masque, DNS, passerelle.
Ports : UDP 67 (serveur) / UDP 68 (client).
Cycle : DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge).
  Exercice 1 : Vérifier l’IP reçue par DHCP sur enp0s3.
  ip addr show enp0s3
  Solution : l’adresse affichée doit être dans la plage définie par le serveur DHCP.
  Exercice 2 : Forcer un renouvellement DHCP.
  sudo dhclient -r enp0s3 sudo dhclient enp0s3
  Solution : après relance, la machine reçoit une nouvelle adresse (visible avec ip addr).

## Slide 29: DNS (Domain Name System)
Traduction noms ↔ adresses IP.
Ports : UDP/TCP 53.
Fichiers : /etc/resolv.conf, /etc/hosts.
  Exercice 1 : Tester résolution de www.debian.org.
  dig www.debian.org
  Solution : dans la réponse, la section ANSWER doit contenir une adresse IPv4/IPv6.
  Exercice 2 : Ajouter une entrée dans /etc/hosts.
  192.168.56.20 monsite.local
  Solution : un ping vers monsite.local doit renvoyer 192.168.56.20.

## Slide 30: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Sert à envoyer des emails entre serveurs (MTA).
Port : TCP 25 (ou 587/465 pour authentifié).
  Exercice : Tester connexion SMTP.
  telnet smtp.gmail.com 25
  Solution : une bannière 220 apparaît si le serveur écoute.

## Slide 31: POP3 (Post Office Protocol v3)
Sert à récupérer les emails depuis une boîte distante.
Port : TCP 110 (995 avec TLS).
Différence avec IMAP : POP3 télécharge les mails, IMAP les synchronise.
  Exercice : Vérifier ouverture POP3.
  telnet mail.exemple.com 110
  Solution : le serveur répond par un message +OK.

## Slide 32: Active Directory & Linux Debian
AD = annuaire Microsoft (LDAP + Kerberos).
Ports : LDAP 389, LDAPS 636, Kerberos 88.
Sur Debian : realmd, sssd, samba.
  Exercice : Joindre Debian à un domaine exemple.local.
  sudo apt install realmd sssd realm join --user=Administrateur exemple.local kinit Administrateur id utilisateur@exemple.local
  Solution : id doit afficher les groupes AD de l’utilisateur.

## Slide 33: VPN (Virtual Private Network)
Tunnel sécurisé entre réseaux distants.
Types : OpenVPN, IPsec, WireGuard (recommandé).

## Slide 34: VLAN (Virtual LAN)
Segmente un réseau physique en plusieurs réseaux logiques (802.1Q).
Avantages : sécurité, séparation, contrôle du trafic.
  Exercice : Créer un VLAN 10 sur enp0s3.
  sudo ip link add link enp0s3 name enp0s3.10 type vlan id 10 sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3.10 sudo ip link set enp0s3.10 up
  Solution : ip addr show enp0s3.10 doit afficher l’IP 192.168.10.1/24.